## Slide 1: Economical Garbage Disposal

## Slide 2: EGD aprašymas
Įrenginys, kuris reguliariai padaro konteinerio nuotrauką bei lygina ją su paruošta tuščio konteinerio nuotrauka.
Palyginus šias nuotraukas gaunama ar konteineris:
  Tuščias
  Pusiau užpildytas
  Pilnas
  Perpildytas
Jei konteineris pilnas arba perpildytas, nurodytais numeriais
Išsiunčiamas apie tai informuojantis SMS pranešimas.

## Slide 3: FEZ Raptor
400 MHz 32-bit ARM 9 procesorius
1.4 MB flash atminties
92 MB RAM
.NET Micro Framework* platforma
*.NET Micro Framework is an open source platform that enables developers to write managed code C# applications using Visual Studio for resource constrained embedded devices.
http://www.netmf.com/what-is-netmf/

## Slide 4: Pasirinkimo priežastys
Dauguma turimų modulių yra pritaikyti naudoti su .NET Gadgeteer* prietaisais (taip pat ir FEZ Raptor).
FEZ Raptor yra greitesnis už kitus turimus .NET Gadgeteer prietaisus (FEZ Spider).
Galimybė programuoti C# kalba.
* Microsoft .NET Gadgeteer is an open-source toolkit for building small electronic devices using the .NET Micro Framework.
http://www.netmf.com/gadgeteer/

## Slide 5: Programavimo kalba – C#
Object-oriented
Strongly-typed

## Slide 6: Įrankiai
Visual Studio 2015 (naujausia .NET Gadgeteer palaiko Visual Studio versija)
Git turinio valdymui

## Slide 7: Schema
LED
LED
Mygtukas fotografavimui
Ekranas tarpiniams rezultatams
SD kortelės skaitytuvas
Įkrovimo jungtis ir USB prievadas
Kamera
Mobilaus ryšio modulis

## Slide 8: Mygtukas fotografavimui
Kadangi sunku testuoti / demonstruoti įrenginio veikimą šis mygtukas atstoja nuotraukos darymo funkciją, kuri turėtų būti vykdoma reguliariai.
LED ir Ekranas
LED skirti vaizduoti įrenginio būsenas.
Ekranas skirtas išvesti įrenginio būsenas tekstiniu formatu ir rodyti tarpinius rezultatus bei demonstruoti padarytas nuotraukas ir jų konvertavimo rezultatus.

## Slide 9: Mobilaus ryšio modulis
Mobilaus ryšio modulis skirtas siųsti pranešimus apie konteinerį (kada konteineris pilnas ar perpildytas).
Mobilaus ryšio modulis pasirinktas dėl gerai išvystytos mobiliojo ryšio infrastruktūros.
Užtenka įsigyti pasirinkto operatoriaus SIM kortelę ir ryšys yra pasiekiamas.

## Slide 10: SD kortelės skaitytuvas
Naudojama FAT32 failų sistema.
SD kortelėje laikoma:
tuščio konteinerio nuotrauka su kuria bus lyginamos įrenginio darbo eigoje padarytos nuotraukos
įrenginio konfiguracijos failas
  pradiniai telefono numeriai
  šablono failo kelias

## Slide 11: Kameros modulis
Kameros modulis atlieka fotografavimo funkciją.
Maksimali rezoliucija: 320 x 240.
Daro konteinerio nuotraukas.

## Slide 12: Duomenų struktūra

## Slide 13: Konfiguracijos failas
Konfiguracijos failas saugomas SD kortelėje tekstiniu formatu.
Naudojama UTF8 koduotė.

## Slide 14: Nuotraukos
Gadgeteer.Picture
MakeBitmap()
Microsoft.SPOT.Bitmap
GetBitmap()
byte[]
R
G
B
0
...

## Slide 15: Klasių diagrama

## Slide 17: Būsenų diagrama

## Slide 19: Veiklos diagrama
Notes: Kas įeina į įrenginio paleidimą? Gal ir tai reiktų parodyt? Ką reiškia „įrenginys pasijungė be klaidų“? Kokios klaidos – programavimo, įrangos, sintaksės ar logikos? Kaip jos tikrinamos? Ar tai reikia dėt ir ar tai realiai daroma? Ar mes perkraunam įrenginį, kai įvyksta klaida? „Žinutė gauta“ nėra tikslu, kadangi išsiunčiamos kelio žinutės – vertėtų pasigilinti į kodo veikimą. Viskas vaizduojama sinchroniškai.

## Slide 20: Panaudos diagrama
Naudotojas gauna informacija kada konteineris pilnas/perpildytas
Naudotojas priregistruoja savo numerį prie gavėjų
Mikrovaldiklis skaičiuoja konteinerio pilnumą
Mikrovaldiklis siunčia žinutę į numerius išsaugotus atmintyje
Notes: Ar neturėtų būti žymimas interaction‘as naudotojo ir prietaiso (t.y. ar aktorius „Žmogus“ mes šiukšles į įrenginį ir jo pilnumas bus tikrinamas?). Galbūt konteineris yra aktorius?

## Slide 21: Pritaikymas
Įrenginys gali būti:
  miesto atliekų priežiūros sistemos dalis
  šiukšlių išvežimo grafiko sudarymo priemonė
  įrankis padedantis atsisakyti šiukšlių išvežimo grafikų

## Slide 22: Sekų diagrama
Vartotojas daro
nuotrauką
2. Pakeisti į juodai baltą
4. Sukurti bitų masyvą
5. Analizuoti bitų masyvo erdves
6. Gautus atsakymus grąžinti
Vartotojui
Notes: Visiškai kitaip atrodo, smarkiai didelis daiktas su daug notacijos: https://www.youtube.com/watch?v=cxG-qWthxt4

## Slide 23
Atlikti darbai

## Slide 24: Klaidų taisymas ir derinimas
Perrašyta dalis klasių, jos išskaidytos:
  GSMController - > NetworkConnector + MessagesSender
  Sukurta klasė kameros inicializavimui ir valdymui CameraController
  Sukurta klasė SD kortelės užkrovimui (mount) ir valdymui SDCardController
  Sukurta klasė konfiguracijai užkrauti
Pagerintas asinchroninio kodo valdymas
  Išspręsta prisijungimo prie GSM tinklo problema
  Išspręsta SD kortelės užkrovimo problema
Aiškesnis ir greitesnis nuotraukų palyginimas
  Sukurta BitmapComparer klasė turinti reikalingas palyginimui funkcijas
  Parašytos dvi greitesnės palyginimo funkcijos (pirmoji palygina per 20 s, antroji per 5 s – pradžioje truko 30 s).

## Slide 25: Vartotojo sąsaja
Į ekraną išvedami inicializacijos proceso pranešimai (apie sėkmingą ar nesėkmingą inicializaciją).
Esant nesėkmingai inicializacijai sukurta galimybė koreguoti veikimą neperkraunant įrenginio ar nenutraukiant jo veikimo
  Jei nėra SD kortelės
  Neprisijungta prie tinklo
  Kamera neprijungta

## Slide 26: Dokumentacija
Išplėsta ir papildyta klasių diagrama.
Po asinchroninio kodo pertvarkymo išskirtos aiškesnės būsenos būsenų diagramoje.
Patikslinta naudojama duomenų struktūrą.
Įdėta veiklos diagrama
Pakeista panaudos diagrama